# 276 V	Вкл

Тр. вых	  Др 0,76 H	Выкл

Вилка

I обм	10 К

C2  150 мкФ	C3 250 мкФ

# II обм

8ГДррз

7

# 2 предохранителя

# EL84

ЦАП   AD1860

13  I out                             1                         9

300 Ом

12	2	3                                                                                            6,3 В

Моно               Стерео 4    5         C1  270 мкФ

13		6,3В

# 12                               860	5 В

# Ом                      150

Ом

# 500 Ом                                                                                                                   Тр.  TH61

600 Ом

# Iк  53 mA

5 В

# 5Ц8С

# Рис.1

# Резисторы самодельные. На картоне нарисован прямоугольник (форма не принципиальна) карандашом England Derwent Graphic 8B.  Принципиально 8В, т.е. самый мягкий, который нашёл в магазине дома художников. Перемещая выводы подбирал сопротивление. Сверху прижал  к текстолитовой подложке винтом и алюминиевой пластинкой c картонной прокладкой.  В катоде при протекании тока или нагреве (не проверял) сопротивление начинает быстро уменьшаться на Ом 50-70, потом стабилизируется. Выводы конечно со временем окисляются.  Но всегда можно обычные или винтажные резисторы поставить. Этот вариант получился лучшим из того, что у меня было. Винтажных не было.

# Всё подобрано по направлениям. У графитового стержня направленность явно выраженная, у нарисованного я не обнаружил. Если  и есть, то очень слабая.

# УМ смонтирован на стеклотекстолите. Корпуса нет. Фон еле слышно только если ухо вплотную к ГГ.

# Вилка современная, с жёлтыми выводами (пр-во Беларусь). В неё удобно вмонтировать предохранители.

# Возможно с EL12 будет лучше, но у меня её нет. 5Ц8С мне показался наиболее ясным из прослушанных (среди прослушанных были старые американские и ещё какие то, уже не помню). Используется один анод (более ясный).

# Некоторое отклонение номиналов и режима работы на звуке не отражается.

# В сети у меня 240В, поэтому один из выводов накала соединён с  выводом трансформатора проводом от проволочного резистора. Длина подбиралась по необходимому падению напряжения.

# В качестве дросселя использован трансформатор от какого-то транзисторного устройства.

# Конденсаторы Филипс, но не очень старые. С1 и С2 шунтированы воздушными по 20 пФ. В большей ёмкости нет (более того вредно) необходимости.

# Провода в УМ ТФ и КФ, в БП от старого советского ЛАТРа.

# Учитывая то, что сеточный резистор (например 800 Ом при воспроизведении моно записи) служит одновременно а) для передачи напряжения смещения сетки и б) для преобразования тока ЦАПа во входное напряжение УМ и то, что начало и конец сетки пентода EL84 прварены к разным выводам (1 и 2) лампы (у 6П14П оба конца сетки припаяны к выводу 2 лампы), сетка включена таким образом (см. рис 3), что по ней протекает выходной ток ЦАПа. При таком включении и выборе правильного направлении сетки, как проводника, существенно возрастает ясность, наполненность, телесность.

# Внимание. Земляной (с катода кенотрона) обязательно подключать к 0 фазе. При перепутывании AD1860 сгорают. Поэтому лучше в розетке сделать предохраняющий от перепутывания выступ (я вкрутил обычный винт), а на вилке соответственно срезать.

# Внимание. На проводах к ГГ относительно земли напряжение анода (200-230В).

# 2

Рис 2.   Традиционное включение.

2 (1)                             1 (2)

Рис 3.    Моё включение.